## Slide 1: Sistemas de entrada e saída
Podem ser utilizadas para controle de processos, recebimento de sinais de sensores, transmissão/recepção/tratamento de dados, para conexões entre redes, entre outras aplicações. O diagrama a seguir exemplifica o modo de operação de um sistema operando com entrada de sensores no controle de saída.
Arduino
Drive
Saída
Sensores

## Slide 2: Sistemas de entrada e saída
Sensor – sistema baseado num transdutor recebe dados do exterior;
Arduino – realiza tratamento do dado recebido;
Drive – hardware que ajusta sinais de controle do Arduino com níveis de potencia e formato de saída adequado ao periférico;

## Slide 3
CONCEITOS BÁSICOS
V=R.I
5V
5V
1 mA
1 mA
Circuito Elétrico – Percurso fechado de corrente elétrica
Notes: Explicar a lei de Ohm

## Slide 5
CONCEITO
V1=R1.V/(R1+R2)
V2=R2.V/(R1+R2)
2,5V
2,5V
1,25V
3,75V
0,5 mA
0,25mA
Lei de OHM - Divisor de Tensão
Notes: Explicar divisor de Tensão

## Slide 6
CONCEITO
I1=V/R1
I2=V/R2
5V
5V
1 mA
1 mA
2 mA
Divisor de corrente
Notes: Explicar divisor de corrente

## Slide 7
CONCEITO
DIGITAL
Analógico
1: 5V
0: ~0V
0 a 5V
0,1V 2,0V 3,0V 4,5V
Notes: Explicar divisor de corrente

## Slide 8
Leitura de sinal analógico
Notes: Leitura de sinais de sensores.

## Slide 9
Conversão A/D
Notes: B

## Slide 10
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(voltage);
}
Execute o sketch. O Pino A0 recebe entrada analógica
Notes: Examples>Basics>ReadAnalogVoltage

## Slide 11: Interface para medida de temperatura
O que é um conversor A/D?
O que é um conversor D/A?
O que faz a função analogRead na instrução:
valorLido = analogRead(A0)?

## Slide 12: Interface para medida de temperatura
Descreva a função: Serial.print
(Vide help; Reference)
O que faz a instrução:
Serial.print(“Fatec");
Int varia = 10;
Serial.println(varia);

## Slide 13
Como funciona um sensor de temperatura (Ex.LM35)
O que faz a instrução: Serial.begin(9600)

## Slide 14
Saída PWM
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
int sensorValue = 0; // value read from the pot
int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out)
void setup() {
// initialize serial communications at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
// map it to the range of the analog out:
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
// change the analog out value:
analogWrite(analogOutPin, outputValue);
// print the results to the serial monitor:
Serial.print("sensor = " );
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t output = ");
Serial.println(outputValue);
// wait 2 milliseconds before the next loop
// for the analog-to-digital converter to settle
// after the last reading:
delay(2);
}
Notes: Examples>Analog>AnalogInOutSerial