## Slide 1: Atividades em sala (1): Alimentação
Rede Eletropaulo. Estabilizador. No break.
Conceitos: Potencia, Tensão e Corrente elétrica.
Unidades elétricas: Watt, Volt, Ampère.
Medir: Comparar com um padrão.
Prática: Medidas das tensões de alimentação.
Lei da potência: P = U. I
Conceitos: Corrente alternada e corrente contínua.
Resposta as questões em anexo.

## Slide 2: Rede Eletropaulo
Fornece tensão alternada:
Tensão nominal de 127 volts;
Alternada de 60 Hertz;
127 Volts
(nominais)
115 Volts (nominais
Rede EletroPaulo Estabilizador Fonte do Computador
Alternada Alternada Contínua
5Volts
12Volts

## Slide 3: Estabilizador
Recebe tensão da rede Eletropaulo (nominal) e devolve 115 volts (nominais) para alimentar a fonte do gabinete.
Fonte do gabinete: Fornece tensões contínuas para alimentar Cis (5Volts) e motores dos drives (12 volts).

## Slide 4: Watt.
Unidade de potência elétrica. Energia por unidade de tempo produzida ou consumida por um sistema (mecânico, elétrico,...) .
É uma característica do equipamento ou dispositivo.
Exemplo: Uma lâmpada elétrica com a indicação 127V/ 60 W indica que deve ser alimentada na rede de 127 volts e tem potencia de 60 watts.
A potência de um dispositivo independe do tempo que está ligado. Somente a energia desenvolvida depende do tempo de operação
Quanto maior a potencia de um dispositivo, maior é a capacidade de produzir ou dissipar energia. Um chuveiro elétrico consome mais energia que uma lâmpada quando ligadas ao esmo tempo.

## Slide 5: Volt
Unidade de Tensão Elétrica. Também é chamada de diferença de potencial (ddp).
É uma característica de operação de um equipamento ou dispositivo.
A tensão elétrica pode ser contínua ou alternada.
A rede pública opera com tensão alternada. Os dispositivos eletrônicos normalmente operam com tensão contínua.

## Slide 6: Ampère
Unidade de Corrente Elétrica.
Movimento de cargas elétricas em um condutor elétrico.
Dispositivos em operação são percorridos por correntes elétricas.
Medida em Ampères.

## Slide 7: Medição
Interfere no sistema ao retirar energia do mesmo. (Altera as propriedades do sistema)
Exemplo. A medida de temperatura de um corpo retira calor (energia térmica) do corpo
O processo de medida deve buscar minimizar a interferência no sistema que está sendo medido, retirando o mínimo de energia do mesmo.

## Slide 8: Medidas elétricas. Aparelhos de medidas
Potencia: wattímetro;
Corrente: amperímetro;
Tensão: Voltímetro;
Multímetro: Medida de tensão, corrente, temperatura e outras grandezas.

## Slide 9: Lei da potência
P = V * I
P = potencia em watts;
V = voltagem em volts;
I = corrente em ampéres.

## Slide 10: Responda as questões na folha de relatório.
Função do estabilizador: _____________________
Potencia nominal do estabilizador (verifique no corpo do estabilizador):
_______________________
Calcule a corrente nominal máxima que o estabilizador pode fornecer. (use a lei da potencia e o valor no copo do aparelho):
Potencia nominal: _____________; Corrente nominal: ________
Responda: O estabilizador (do laboratório) suporta conectar um computador pessoal e uma impressora laser. Considere uma folga de 20% na potencia nominal.
Reposta: ( ) Sim; ( ) Não. Porque: ________________________

## Slide 11: Responda as questões na folha de relatório.
Tensão medida da rede Eletropaulo: ________________
Valor da tensão fornecida pelo estabilizador: ______________
Estime a corrente nominal máxima que o estabilizador pode fornecer: ________________________
Medida da temperatura ambiente e interior do computador com uso do multímetro
Temperatura ambiente: ______________
Temperatura no computador: _________

## Slide 12: Transdutor (características)
Converte um tipo de energia em outro.
Exemplo: Microfone. Converte energia sonora em energia elétrica;
Exemplo: Termopar. Dois metais diferentes em contato físico produzem uma ddp (tensão) em suas extremidades. A temperatura é obtida colocando a junção dos condutores em contato físico com o corpo a ser medido. A ddp é correlacionada a temperatura pelo multímetro.

## Slide 13: Medida de temperatura
Multímetro. O equipamento mede a voltagem fornecida pelo termopar e “converte” em temperatura;
Termômetro: escala relacionando o volume de um líquido com a temperatura;
Dispositivos semicondutores. Fornecem tensões proporcionais à temperatura do meio.

## Slide 14: Questões adicionais:
O que entende por:
Corrente elétrica:
Tensão elétrica:
Potencia elétrica:
Valor nominal de uma grandeza:
Valor real de uma grandeza
: Quais os valores nominal e real da tensão da rede Eletropaulo.
Tensão nominal:___________; Tensão real: _____________

## Slide 15: Questões adicionais:
Explique porque as medidas de tensão da rede elétrica diferem quando medidas:
(a) por equipamentos diferentes;
(b) em locais diferentes;
(c ) em horários diferentes.
*Estes efeitos explicam porque os aparelhos devem ser aterrados.

## Slide 16: Tensão (voltagem): contínua e alternada
Voltagem alternada. Sem polaridade fixa. Polaridade inverte no tempo. Rede Eletropaulo: Frequência: 60 Hertz. Voltagem nominal: 127 volts. Voltagem real: medida pelo usuário.
Estabilizador: Recebe 127 volts nominais da rede Eletropaulo e devolve (aproximadamente) 115volts (nominais).
Potência. Energia potencial desenvolvida no tempo. Exemplo: lâmpada incandescente: 100W (potencia)/ 127V (tensão).
TERMOPAR (pesquise na internet o funcionamento). Dispositivo usado para medida de temperatura.
TRANSDUTOR. Converte formas de energias diferentes.

## Slide 17: Padrão de cores (polaridade)
Tensão continua: polaridades fixas.
Código de cores na fonte do gabinete
Preto  comum
Vermelho  5 Volts (alimentação do CI);
Amarelo  12 Volts (alimentação de motor);