## Slide 1: Atividades 5: Instalação configuração de HW/SW
Introdução ao Arduino:
Recursos do ambiente de desenvolvimento;
Linguagem de programação.
Funções principais: setup e loop;
Recursos disponíveis:
Ports; Monitor serial;
Intervalos de tempo
Tarefa. Programação de intervalos de tempo.

## Slide 2: Características do microprocessador
CPU: ARM (Advanced Risc Machine);
Linguagem de programação: Dialeto C;
Memória de Programa (Flash): 32KB
14 Ports para E/S digital;
6 ports para entrada digital;
Pinos para alimentação 5 volts e 3,3 volts;
Software: bootloader incorporado e ambiente de desenvolvimento integrado;
Comunicação via USB para comunicação e carga de programas;

## Slide 3: Introdução ao ambiente Arduino
Microcontrolador:
Chip com microcomputador com unidades de apoio e “periféricos” (no mesmo chip);
Incorpora recursos como
Memórias: RAM, EPROM, flash.
Interfaces serial (USB);
E/S analógica e digital;
Dispositivos de apoio:
Temporizadores, Contadores (clock)

## Slide 4: Introdução ao ambiente Arduino
Arquitetura RISC. Reduced Instruction Set Computer
(Computador com um conjunto reduzido de instruções)
Arquitetura Harvard:
Memórias de dados e instruções independentes
-Memória de dados (RAM)
-Memória de instruções (flash)
Instruções de tamanho fixo

## Slide 5: IDE Arduino: componentes
IDE - Integrated Development Environment.
(Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
Hardware:
Placa com microprocessador;
recursos para conexões;
Alimentação:
5volts e 3,3 volts com até 40 miliAmpéres.
Software:Dialeto da linguagem C.
Domínio público
Bibliotecas de apoio
Programas exemplo
Placas de apoio (Shields) para aplicações em geral

## Slide 6: Programa exemplo
/* Pin 13 has an LED. Variável led identifica o pino */
int led = 13;
/*Configuração do HW. initialize the digital pin as an output. */
void setup() { pinMode(led, OUTPUT); }
// função loop executa em loop infinito
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // Liga o pino 13 (HIGH)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // Desliga o LED (LOW)
delay(1000); // wait for a second
}

## Slide 7: Questões da atividade
Como operam as linhas de comentário?
/* Pin 13 has an LED. Variável led identifica o pino */
__________________________________________
// função loop não tem fim de programa
__________________________________________

## Slide 8: Questões da atividade
Como operam as funções do Arduino?
setup:_______________________________________
______________________________________
loop :_______________________________________
_______________________________________

## Slide 9: Programa Arduino
Definição e inicialização de tipo: int led = 13;
Escopo da variável
Global:_________________________________
Local: ___________________________________

## Slide 10: Operação de ports (pinos)
pinMode(pino,modo):
pino: (0 a 13)_________________________
modo: OUTPUT/INPUT________________
Saída de dados digital:
digitalWrite(pino, valor);
valor: LOW; HIGH;

## Slide 11: Operação do Arduino: BLINK
Ative o programa Arduino.exe, conforme orientações em sala.
File Examples  Basic  Blink
Compile o programa: Opção  Verify (barra de opções);

## Slide 12: Conexão Arduino com o computador
Conecte o cabo ligando o Arduino ao PC;
Configure a porta de comunicação serial;
Tools  Board  Arduino;
Tools  Serial Port: selecione a porta
Execute o programa Blink: Upload do programa.
Explique porque o LED associado ao pino 13 está piscando com intervalo de 1 segundo:
_______________________________________
Explique a função delay: ___________________

## Slide 13: Testes do programa blink
Alltere o programa blink para piscar com os seguintes intervalos:
10 segundos
100 milissegundos:
10 milissegundos ligado e 2 segundos desligados;

## Slide 14: Programa: Blinkwithoutdelay
Coloque em operação o arquivo: Examples  digital  Blinkwithoutdelay.
Altere a função para operar 5 segundos em nível HIGH e 5 segundos em nível LOW; Anote o programa.
Qual a diferença de operação destes programas:
__________________
.

## Slide 15: Programa blinkwithoutdelay
int ledState = LOW; long previousMillis = 0;
// ledState store last time LED was updated
long interval = 100; // interval at which to blink (milliseconds).
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }
void loop() {
/*check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference between
the current time and last time you blinked the LED is bigger than the interval at which you want to blink the LED. */
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW) { ledState = HIGH;}
else ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(13, ledState);
}
}
// Testar o programa com outros intervalos de tempo.
//Desafio: Fazer os intervalos de HIGH e LOWER com valores diferentes.

## Slide 16: Comunicação serial
// Comunicação via USB. Monitor serial
int n = 1;
void setup ( ) { Serial.begin(9600); }
// Inicializa a comunicação serial com 9600 bauds
void loop() {
//impressão pela serial. Receber no monitor serial
Serial.print(n); n=n+1;
Serial.println(": Alo Mundo!");
delay(2000);
}

## Slide 17: Função mills()
millis()
Description
Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program. This number will overflow (go back to zero), after approximately 50 days.

## Slide 18: Aplicação: millis();
unsigned long time;
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){ Serial.print("Time: ");
time = millis();
//prints time since program started
Serial.println(time);
// wait a second so as not to send massive amounts of data
delay(1000);
}
//Altere o programa para imprimir minutos e segundos.
Use divisão por inteiro ( / ) e resto de divisão ( % )

## Slide 19
unsigned long time;
unsigned long segundo; unsigned long minuto;
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){
time = millis()/1000; segundo = time%60; minuto = time/60;
//prints time since program started
Serial.print(" Minuto: "); Serial.print(minuto);
Serial.print(" Segundo: "); Serial.println(segundo);
// wait a second so as not to send massive amounts of data
delay(1000);
}