## Slide 1: Arduino – entrada e saída
Atividade inicial
Carregue e execute o programa Blink.
Cite duas utilidades para o programa Blink.
1.
2.

## Slide 2: Comunicação serial
// Comunicação via USB. Monitor serial
int n = 1;
void setup ( ) { Serial.begin(9600); }
// Inicializa a comunicação serial com 9600 bauds
void loop() {
//impressão pela serial. Receber no monitor serial
Serial.print(n); n=n+1;
Serial.println(": Alo Mundo!");
delay(2000); }

## Slide 3: Responda
O que faz Serial.begin(9600);?
Resposta:
O que faz Serial.print(n); ?

## Slide 4: Arduino – entrada e saída
Técnica: cálculo de resistor série para LED.
Um LED (Light Emissor Diode) é um dispositivo que opera com uma tensão aproximadamente fixa e que depende da cor emitida.
A tensão de operação de um LED está em torno de 1 a 4 volts, e a corrente de operação em torno de 5 a 20 miliAmpères, conforme a intensidade do brilho.
Cor  Tensão de operação;
Corrente  intensidade do brilho.
Cada um dos Leds, está ligado em série com um resistor que limita a corrente que percorre o LED e por conseguinte o brilho

## Slide 5: Arduino – entrada e saída
Técnica: cálculo de resistor série para LED.
Exemplo: Um LED alimentado por 5 volts e que vai produzir um brilho moderado (corrente de 10 miliAmpéres).
Cálculo do resistor
O resistor deve dissipar 3 volts (5 V – 2V): de acordo com a conservação de energia
O valor de R que deve ser ligado em série com o LED é: R=V/I = 3V / 10mA = 300  (Ohms).
Este valor é aproximado.

## Slide 6: Calculo de resistor
Calcule o resistor para ligar um Led com:
tensão de 3,5 Volts (azul)
alimentado por uma bateria de 9 volts
e corrente de 20 miliAmpéres:
Resposta:

## Slide 7: Arduino – entrada e saída
Responda.
Quais as instruções necessárias para acender um Led? Complete abaixo.
void config() { }
void loop() { }

## Slide 8: Arduino – entrada e saída
Atividade entrada de dados. Carregue e execute o programa Files  Examples  Basic  DigitalReadSerial.
Como é feita a entrada de dados digital?
Resp.
Como programar a comunicação serial pela USB?
Resp.
Monitor serial
Como enviar dados pela serial:
Resp.

## Slide 9: Arduino – entrada e saída
Atividade entrada de dados. Carregue e execute o programa Files  Examples  Basic  DigitalReadSerial.
/* reads a digital input (pino2). Prints to the serial monitor */
int pushButton = 2; // digital pin 2 has a pushbutton
void setup() { Serial.begin(9600);
pinMode(pushButton, INPUT);
// make the pushbutton's pin an input: }
void loop() {int buttonState = digitalRead(pushButton);
// read the input pin:
Serial.println(buttonState); // print the state of the button:
delay(1); }

## Slide 10: Responda
Que faz a função: digitalRead(pushButton)

## Slide 11: Leitura de dados analógicos
/* ReadAnalogVoltage Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the serial monitor. Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground. This example code is in the public domain. */
void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600); }
void loop() { // read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(voltage); }

## Slide 12: Questões
O que faz a função: analogRead(A0);

## Slide 13: Apoio bibliográfico
Anote o diagrama do HW que fornece dados de entrada analógicos e digitais.
Help  Reference: Documentação da linguagem, recursos do Arduino e programas exemplo.