## Slide 1: Atividade 5: Teste de dispositivos
“Estresse” da CPU: A CPU será colocada em uso intensivo. Serão carregados vários processos em loop de modo a executar vários programas ao mesmo tempo.
Estes processos serão monitorados pelo gerenciador de recursos.

## Slide 2: Padrões de sistemas computadorizados
Tabela ASCII
(American Standard Code for Information Interchange)
Características: 8 bits para representação de números, letras, caracteres gráficos,...
0 (ascii) 30(h)
COM – interface para saída serial: COM0; COM1; COM2; COM3; (COMunicação).
USB: Universal Serial Bus
Atividade: Padrões e Taxas de Transferência das interfaces USB (Internet).

## Slide 3: Atividade em sala
Acionar o gerenciador de dispositivo. Verificar:
Propriedades da porta de comunicação COM1
Intervalo de saída (Dispositivo de saída - endereço de I/O):
R: ____03f8  03FF: 8 PORTS_
Nota. Os computadores pessoais são projetados para acessar 64K (2^16) ports. Cada port é um canal físico de E/S de dados em grupos de 8 bits e acessados por um barramento de 16 bits de endereçamento (2^16=64K) numerado de
0000 até FFFF (endereços de I/O).
IRQ: Interrupt ReQuest ___4 (menor valor  maior prioridade

## Slide 4: Atividade em sala
Responda: No intervalo de memória FE000000 até FE3FFFFF, qual a quantidade de memória RAM utilizada pelo driver de dispositivo?
Hexa: 3FFFFF +1= 400000 Decimal: 4194304.
Dicas
22 BITS  2 22 = 22 * 220 = 4 . M;
2 10 = KILO ; 2 20 = MEGA 230 = GIGA
240 = TERA

## Slide 5: Conceitos
IRQ = Interrupt Requestion: Solicitação do hardware para ser atendido pela CPU. Exemplo: Interrupção do teclado.
Nota: 0 1 2 ...(menor valor significa maior prioridade)
Atividade: IRQ´s associados a dispositivos:
lento (Byte/s): TECLADO: Resposta: __IRQ= 1___
menos lento:com 1 (9600b/s) IRQ = 4_
rápido: placa de rede (1Mb/s) : IRQ= 17___

## Slide 6: DMA
Recurso de HW que permite alguns dispositivos acessar diretamente a memória.
De exemplos (dois) de dispositivos que usem recurso de DMA (Direct Memory Acess) e o valor do DMA (dispositivo). Canal  nos mainframes
Resposta: LPT______________________
______________________

## Slide 7: Recursos do MS-DOS
(MS-DOS): EMULADO NO WINDOWS
Interface com o hardware em modo texto. Comandos
Mostrar Diretórios: DIR
Mostrar conteúdo de arquivos: TYPE nome_arquivo.
Criar/editar arquivo: EDIT nome-arquivo
“Limpa a Tela”: CLS
Gerenciamento de pastas e arquivos: MD (CRIA), RMdir (REMOVE), CD (TROCA).

## Slide 8: Atividade: Estresse da CPU (uso intensivo da CPU). (CPU BOUND).
Programação com o utilitário DEBUG (ASSEMBLY)
A 100 <ENTER>
MOV AX, CAFE <ENTER>
MOV BX, 1234 <ENTER>
SUB AX,BX <ENTER>
JMP 100 <ENTER> ; salto incondicional
<ENTER>
VOLTA PARA O DEBUG
G 010A  executar o programa
Nota: antes de executar o programa (g 010A)., ative o gerenciador de tarefas e monitore o desempenho

## Slide 9: Atividade: Estresse de dispositivo (acesso a dispositivo) (I/O BOUND).
Programação com o utilitário DEBUG (ASSEMBLY)
A 100 <ENTER>
MOV AH, 02 <ENTER> ; função escrever um caractere
MOV AL,30 <ENTER> ; Caractere (30) ZERO ASCII
INT 21 <ENTER> ; Interrupção de SW (biblioteca DOS)
JMP 104 <ENTER> ; salto incondicional
<ENTER> ; encerra assembly
G 010A  executar o programa
Nota: antes de executar o programa (g 010A)., ative o gerenciador de tarefas e monitore o desempenho

## Slide 10: Atividade: Estresse de dispositivo (acesso a dispositivo) (I/O BOUND).
Programação com arquivo BATCH (Ambiente DOS – tela preta)
Edit STRESSE.BAT <ENTER> (Editor de texto - tela azul)
:salto <ENTER> ; label para salto
Dir c:/s <enter> ; mostra diretório subdiretório
GOTO salto ; salto incondicional
Salve e encerre o editor
Estresse <enter>
Nota: antes de executar o programa (g 010A)., ative o gerenciador de tarefas e monitore o desempenho